Инструкция ИОН

Перед пользованием маркером обязательно прочитайте инструкцию!

1. Вкрутите ствол в маркер, наденьте на ствол заглушку.

2. Вкрутите баллон в газовый адаптер маркера. Разрешено использовать любый азотные и воздушные баллоны, а также углекислотные с анти-сифонной трубкой (углекислотные баллоны без такой трубки приводят к проблемам в работе маркера и повреждению механизма). Также рекомендуется использовать баллоны с краном подачи газа.

3. Установите фидер (предпочтительно с мешалкой) в подающую трубку. Если фидер встает туго, аккуратно вкручивайте его по часовой стрелке до упора. Засыпьте шары, включите фидер.

4. Наденьте маску, снимите заглушку ствола. Включите маркер, нажав на кнопку-мембрану на 2 секунды. Кнопка находится слева над рукояткой, чуть позади гарды спускового крючка. Включение в режиме Vision подтверждается быстрым миганием красного светодиода.

5. Маркер готов к игре.

Примечание: Чтобы стравить газ из маркера и не повредить прокладку баллона, снимите с него фидер, убедитесь, что в стволе нет шара и отключите датчик «глаза». Стреляйте из маркера, одновременно выкручивая баллон.

ВНИМАНИЕ: В регуляторе Иона остается газ на 2-3 выстрела, поэтому после откручивания баллона продолжайте нажимать на спуск до полного прекращения стрельбы.

Примечание: Если вы отключаете маркер на длительное время (например, для хранения), отсоедините батарею от разъемов во избежание ее протечки.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ CO2 БАЛЛОНЫ ТОЛЬКО С АНТИ-СИФОННОЙ ТРУБКОЙ.

Давление из регулятора в маркер не должно превышать 200пси. Не смазывайте соленоид маслом или смазкой.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ И РЕЖИМОВ
При включении маркера диод будет быстро мигать красным (маркер включен, режим – Vision). При однократном нажатии на кнопку, диод будет мигать медленнее, парными вспышками. Это режим с отключенными глазами для тестирования, настройки и отсоединения баллона. 
Если диод медленно и постоянно мигает единичными вспышками, это означает, что «глаз» включен, но в каморе имеется препятствие или грязь. Отключите «глаз», очистите камору и сенсоры «глаза» и снова переведите маркер в режим Vision. Прочие виды световой индикации описаны в разделе настроек.  
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шестигранные ключи 0.050", 3/32”, 1/8”, ключ 5/8" на 7/16", набор запчастей. Вам также может потребоваться крестовая отвертка и съемник 9/16"

ТТХ

Длина			45см (с базовым стволом)

Вес			965 грамм

Рабочее давление 	180 пси

Глаза				Есть

Питание			9в

Резьба ствола			Impulse

Газ			CO2 (баллон с анти-сифоном) или Азот/Сжатый воздух
Режимы стрельбы	полуавтомат, серии по 3 выстрела, автомат, рампинг.

Темп стрельбы	до 17 в/сек (п/автомат и рампинг), до 10 в/сек (автомат и серии по 3)

Расход газа		68ci/4500пси – 1200; 20 унцовый баллон СО2 – 800 выстрелов.

Диапазон двелл 	52 шага

РАЗБОРКА МАРКЕРА

1. Вытащите фидер из маркера, отсоедините баллон с газом и стравите газ из маркера.

2. Выкрутите ствол. Выкрутите передний винт, соединяющий корпус и рукоятку (винт находится под вкрученным стволом).
3. Выкрутите винты накладки на рукоятку с левой стороны. Аккуратно отсоедините батарейку и выньте её из рукоятки. Не тянуть за провода!!!

4. Выкрутите передний и задний винты рукоятки. Медленно и аккуратно отведите корпус маркера от рукоятки, плату при этом осторожно выталкивайте через рукоятку наверх. Корпус и рукоятку надо отводить друг от друга до тех пор, пока не сможете достать ключом до воздушного уголка в передней части рукоятки (рис 1).

5. Используя шестигранный ключ 1/8", выкрутите уголок из рукоятки (рис 2).

6. Медленно и аккуратно полностью отсоедините рукоятку от корпуса. Отсоедините провода от глаз и выкрутите два оставшихся уголка.

7. Держа корпус вертикально, снимите пластиковый кожух. Мягко вытяните вверх плату с глазами (рис 3).

8. Отсоедините переднюю и заднюю часть металлического корпуса, выкрутив их друг из друга. Болт и болт-стоп находятся в задней части корпуса. Вытащите болт, затем подцепив задней частью болта болт-стоп, вытащите его.

ЧИСТКА/СБОРКА
1. Чистка Иона осуществляется х/б или бумажными салфетками. Вытрите грязь, старую смазку и краску. Обратите особое внимание на глаза. Они должны быть чистыми и неповреждёнными.

2. Нанесите небольшое количество смазки на прокладки на болте. Смажьте обе прокладки болт-стопа.

3. Затем установите его в заднюю часть корпуса маркера до упора (вогнутой стороной к задней части). Задвиньте болт в болт-стоп и заднюю часть корпуса. Вкрутите переднюю часть корпуса маркера в заднюю. Установите плату с глазами в паз на корпусе маркера, убедитесь, что плата не выступает за пределы корпуса.

4. Проверьте и очистите внутреннюю поверхность около глаз ватной палочкой. Убедитесь, что фольговая наклейка внутри кожуха на мести и чистая – не снимайте ее, она помогает работать глазам. Оденьте пластиковый кожух.

5. Вкрутите уголок с самым коротким шлангом в заднюю часть корпуса. Убедитесь, что верхняя часть соленоида входит в паз корпуса – это важно для совмещения с платой и шлангами.

6. Вкрутите уголок со вторым по длине шлангом в переднюю оправку до упора. Аккуратно подсоедините шлейф к плате с глазами. Разъём шлейфа имеет пазы и выступы (рис.4). При неправильной «силовой» установке можно разрушить разъем!

7. Аккуратно вложите шлейф батарейки внутрь рукоятки, затем вставьте плату в каналы внутри рукоятки.

8. Когда плата наполовину вошла в рукоятку, вкрутите уголок с самым длинным шлангом в переднюю часть рукоятки. Убедитесь, что все шланги и провода не пережимаются. Задвиньте плату в рукоятку до конца, не пережимая шлейфа батарейки.

9. Ключом 1/8 закрутите передний винт корпуса, который находится под стволом, затем передний и задний винты рукоятки. Присоедините батарейку к разъёму, обмотайте провода вокруг разъёма и установите батарейку в рукоятку. Закрутите винты накладки рукоятки.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

Для регулировки скорости используйте ключ из комплекта. Увеличение скорости – поворот винта по часовой стрелки, уменьшение – против. Регулируйте небольшими шагами, между регулировками отстреливайте по 5-10 раз, чтобы регулятор начал выдавать стабильное давление. После каждого шага регулировкаи измерьте скорость вылета шара.

РАЗБОРКА РЕГУЛЯТОРА

Примечание: все внутренние резьбы в регуляторе левые. Т.е. вращением по часовой стрелке винт не закручивается, а выкручивается.

1. Стравите газ из маркера.

2. Выкрутите регулятор, вращая против часовой стрелки. Достаньте фильтр из адаптера регулятора и очистите его.

3. Стяните резиновую накладку регулятора вверх.

4. Шестигранным ключом 3/32" выкрутите оба установочных винта из корпуса регулятора. Один находится в средней части корпуса, другой в овальном отверстии в нижней части. Для совмещения второго винта с овальным отверстием может потребоваться прокрутить ключом винт регулировки скорости.

5. Используя ключ 5/8 выкрутите винт регулировки скорости по часовой стрелке.

6. Используя шестигранную отвертку 9/16", выкрутите внутренний бронзовый шестигранный винт по часовой стрелке. В месте с ним выпадет пружина регулятора.

7. Ключом 1/8" вытолкните поршень регулятора вниз.

Почистите внутренности регулятора салфетками и смажьте прокладки поршня. Седло регулятора и внешнюю прокладку винта регулировки скорости СМАЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ.

СБОРКА РЕГУЛЯТОРА

1. Втолкните поршень/седло регулятора широким концом в корпус снизу.

2. Наденьте пружину на поршень.

3. Вставьте бронзовый шестигранный винт внутрь и вращайте его против часовой стрелки, используя шестигранную отвертку 9/16". При правильной установке бронзовый винт будет виден через отверстие для установочного винта.

4. Вкрутите винт регулировки скорости против часовой стрелки до совмещения отверстия нижнего установочного винта с овальным отверстием в корпусе.

5. Закрутите оба установочных винта. На винт, крепящий регулятор скорости, можно нанести немного среднего фиксатора резьбы (локтайт 242) или прозрачного лака для ногтей. НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ! Теперь медленно вкрутите регулятор скорости до упора, полностью перекрывая подачу газа.

6. Натяните резиновую накладку на регулятор.

7. Вкрутите баллон в маркер и медленно повышайте давление (до показаний манометра 180пси) вращением винта регулировки скорости по часовой стрелке. Не забывайте после каждого шага регулировки производить по 5-10 выстрелов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГУЛИРОВКИ МАРКЕРА

Ион регулируется при помощи кнопки включения и прямоугольной серой кнопки, которая находится в нижней части платы, под накладкой (рис.6).

Как регулируется ИОН. Включите маркер, затем нажмите на кнопку на плате один раз. Лампочка загорится жёлтым цветом, вы находитесь в первом режиме - «повышение двелла».

Изменение режима регулировки: Каждое нажатие на серую кнопку переводит маркер в следующий режим. Каждый режим имеет свою индикацию:

Изменение регулировок:
A) Нажимайте серую кнопку, пока не выберете необходимый режим

B) Для изменения настроек, нажмите кнопку включения маркера (оба светодиода будут мигать)

C) При достижении предела регулировки мигает только красный светодиод.
D) Режимы стрельбы (циклы): 	0 - Полуавтомат;	1 - Ребаунд;					2 - По 3 выстрела;	3 - Автомат. 

РЕГУЛИРОВКА СПУСКОВОГО КРЮЧКА
ВНИМАНИЕ: перетягивание винтов регулировки может привести к нарушениям в работе и/или повредить спуск.

Ход спуска, упругость и точка остановки регулируются при помощи двух винтов и высокого боевого мастерства.

Винт 1 (под шестигранный ключ .050”) находится внизу спусковой скобы и устанавливает точку остановки (рис 7).

Винт 2  управляет магнитом и ходом спуска, находится под гардой, сразу над резиновыми накладками (рис 8). Перед настройкой рекомендуется снять щечки рукоятки. Винт увеличивает или уменьшает ход спуска до точки выстрела и одновременно сопротивление нажатию. Ход спуска уменьшается закручиванием и увеличивается выкручиванием винта 2.

Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Маркер травит: А) внутри | Повреждены шланги внутри маркера | Заменить шланги |
|  | Шлаги не полностью одеты фиттинги | Установить шланги на место, при необходимости - заменить |
|  | Шланги выскочили из цанговых держателей |  |
|  | Уголок поврежден | Заменить уголок |
|  | Потеряна черная прокладка уголка | Установить новую прокладку |
|  | Давление выше 200пси | Уменьшить давление винтом регулировки скорости |
| В) через ствол | Прокладка болта повреждена | Заменить прокладку |
|  | Покладка болт-стопа повреждена |  |
| В) снаружи | Пропускает шланг макролайна | Отсоединить баллон, установить шланг в уголок до упора. Если проблема осталась – заменить макролайн |
|  | Пропускает из-под адаптера, повреждена прокладка регулятора | Заменить прокладку |
|  | Повреждено седло регулятора | Заменить седло |
| Скорость нестабильна | Неправильно подобраны шары/ствол | Поменять шары или ствол |
|  | Низкое давление из баллона | Заменить или дозаправить баллон |
|  | Села батарейка | Поменяйте батарейку |
|  | Повреждено седло регулятора | Заменить седло |
|  | Повреждена прокладка перед бол-детентами | Заменить прокладку |
|  | В регулятор попала жидкая СО2 | Использовать антисифонный или воздушный баллон |
| Маркер включен, но не стреляет | Села батарейка | Поменяйте батарейку |
|  | Забит соленоид | Снять и очистить соленоид |
|  | Винт спуска закручен до упора | Выкручивать винт, пока маркер не начнет стрелять |
|  | Поврежден микросвитч спуска | Заменить |
|  | Давление из регулятора более 300пси | Уменьшить давление и/или заменить седло регулятора |
|  | В регулятор попала жидкая СО2 | Использовать антисифонный или воздушный баллон |
| Маркер колет шары | Села батарейка | Поменяйте батарейку |
|  | Повреждены бол-детенты (фиксаторы шара) | Заменить фиксаторы |
|  | Неправильно подобраны шары/ствол | Поменять шары или ствол |
|  | Двелл слишком велик | Уменьшайте по 3 шага, проверяйте скорость |
|  | Глаза выключены | Включите режим Vision |
|  | Глаза загрязнены, маркер стреляет без шаров при включенном глазе | Очистить глаза |
|  | Глаза повреждены | Заменить глаза |
|  | В регулятор попала жидкая СО2 | Использовать антисифонный или воздушный баллон |

Гарантия распространяется на первого розничного покупателя и действует в течении года на сам маркер и регулятор. Расходные материалы (батарейки, прокладки, фиксаторы шара) гарантией не покрываются. На клапан в сборе, электронику и соленоид маркера гарантия действует в течении 6 месяцев. Гарантия не покрывает внешние повреждения (царапины и т.п.), неправильное использование,  неправильную сборку или разборку пользователем, попытки сверления и/или фрезерования корпуса. Не производите изменения маркера без письменного разрешения. Единственная разрешенная смазка для маркера - DOW 33. Использование любой другой смазки может привести к отмене гарантии. Гарантия действительна только при предъявлении гарантийной карточки. Любое изменение спускового механизма ведет к прекращению гарантии.